Приложение 1

Методика

испытания стеллажей

Испытания стеллажей проводятся в соответствии с требованиями «ГОСТ 16140-77. Государственный стандарт Союза ССР. Стеллажи сборно-разборные. Технические условия».

Организация проведения испытаний стеллажей

- Стеллажи должны испытываться на прочность и устойчивость под действием вертикальной и горизонтальной нагрузок после установки и капитального ремонта (приемо-сдаточные испытания), а также периодически в процессе эксплуатации 1 раз в 12 месяцев (периодические испытания).

- Испытания проводятся комиссией по проведению испытаний на максимальную нагрузку стеллажей в составе не менее 3 человек.

- Перед проведением испытаний стеллаж должен быть осмотрен комиссией по проведению испытаний, которая проверяет качество материалов и поверхностей защитных покрытий деталей стеллажей, отсутствие острых углов, кромок и поверхностей с неровностями, наличие защитного заземления (для металлических стеллажей).

- Результаты испытаний оформляют актом (Приложение 2).

Методы испытаний

При испытании на прочность и устойчивость вертикальной и горизонтальной нагрузками стеллаж подвергают воздействию статических нагрузок. Опоры стеллажей должны иметь жесткое соединение с основанием, закрепленным на полу.

При испытании вертикальной нагрузкой (Рис. 1) к каждой ячейке стеллажа через жесткие брусья длиной  В прикладывается нагрузка 100 кгс.

Продолжительность действия нагрузки – 10 мин.

Рис. 1

После снятия вертикальной нагрузки производится испытание горизонтальной статической нагрузкой  Р (Рис. 2).

Рис. 2

В точке В/2 на высоте Н одной из крайних секций стеллажа через жесткий брус длиной В прикладывают в течение 10 мин. Горизонтальную нагрузку, равную 50 кгс.

Затем измеряют неперпендикулярность стоек стеллажа к горизонтальной плоскости и нагрузку снимают. После этого через жесткий брус длиной L в течение 10 мин прикладывают нагрузку  в точке L/2 этой же секции, измеряют неперпендикулярность стоек секций стеллажа к горизонтальной плоскости и нагрузку снимают.

Неперпендикулярность стоек стеллажа без нагрузки к горизонтальной плоскости стеллажей не должна быть более 1 мм на 1000 мм длины, а под действием горизонтальной нагрузки не должна быть более 4 мм на 1000 мм длины и 6 мм на всей длине.

Неперпендикулярность опорной поверхности ячеек к стойкам стеллажа без нагрузки не должна быть более 5 мм на 1000 мм длины.

После испытаний детали стеллажа не должны иметь повреждений и остаточных деформаций.

Приложение 2

Акт №______

испытания стеллажей в  структурных подразделениях ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

| _______________________________________________ (наименование структурного подразделения) | «____» __________20__ г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе: _____________________________________________________,

______________________________________________________________________________

составила настоящий акт ежегодного испытания стеллажей инв. № ____________________.

Комиссия провела статические испытания вертикальной нагрузкой _______ кг и горизонтальн6ой нагрузкой _______ кг полок стеллажей в кабинете ________, а также надежность крепления их друг с другом.

При обследовании и в результате обследований выявлены дефекты:________________

__________________________________________________________________________

Комиссией установлено:

стеллаж инв. № __________ признать пригодным (непригодным) для дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть).

Дата следующего испытания – «____» ________________ 20__ г.

На стеллажах вывешены таблички с указанием их максимальной грузоподъемности и датой следующего испытания.

Члены комиссии:

| _______________________________________ (руководитель структурного подразделения) | ______________________ (Ф.И.О.) | _______________ (подпись) |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________ (ответственный за эксплуатацию стеллажа) | ______________________ (Ф.И.О.) | _______________ (подпись) |
| _______________________________________ (сотрудник подразделения) | ______________________ (Ф.И.О.) | _______________ (подпись) |

Приложение 3

Образец таблички

Стеллаж инвентарный № _____________ Допускаемая нагрузка на полку: 100 кг на погонный метр Допускаемая нагрузка общая:________________________ (совокупная на пролет) Дата следующего испытания «____» ___________ 20__ г. Ответственный за эксплуатацию стеллажа:__________________ (Ф.И.О.)