Энергоснабжение фермерского хозяйства с жилым комплексом, пос. Талица.

Пленкина С.Л.,

инженер отдела энергобалансов, ООО «КТК»

В связи с постоянным удорожанием, проблемами исчерпаемости и экологичности традиционного энергетического топлива, все более остро стоит вопрос  об альтернативных источниках энергии. В законе Российской Федерации "Об энергосбережении" указывается на необходимость более широкого использования для энергетических целей альтернативных видов топлива: (сжиженный газ, биогаз, водо-угольное топливо и другие). Наиболее перспективным газообразным топливом, получаемым в результате анаэробной ферментации органической биомассы, является биогаз. К настоящему времени наработан большой объем научного и производственного материала по утилизации энергии биогазов всех трех видов (газа метантенков, биогаза с/х биогазовых установок и биогаза со свалок ТБО).

Наша страна располагает значительными потенциальными возможностями производства биогаза из навоза с/х животных. Ежегодно на животноводческих фермах России образуется 665 млн. т навоза, из каждой тонны которого после обработки в биогазовых установках можно получать от 10 до 20 биогаза с теплотворной способностью .

Источником биогаза является биомасса животных, подвергшаяся реакции анаэробного сбраживания в специальных реакторах-метантенках. Где  обеспечивается одновременное производство биогаза и превращение исходного навоза в ценное органическое удобрение по качеству близкое к минеральному, за счет высокого содержания азота в сброженном субстрате.

В данном проекте рассматривается возможность применения биогаза с целью автономного энергоснабжения частного фермерского хозяйства. За основу для проектирования взяты типовые решения семейной молочной фермы на 50 коров и 2-этажного 4-комнатного жилого дома с подвальным помещением и гаражом. Дом имеет общую кубатуру отапливаемых жилых помещений 540. Теплоноситель: вода с t = 95 - 50°С.

На основании приведенных выше данных, взятых за исходные, произведены следующие расчеты:

На первом этапе было найдено по суточному выходу биогаза и субстрата основное оборудование: биогазовая установка, ее размеры, затраты на собственные нужды, рассчитаны поверхности теплообмена, которые участвуют, непосредственно, в обогреве биомассы, поступающей в биореактор. Рассчитан теплообменный аппарат системы обогрева биореакторов.

На втором этапе расчетов была определена потребность объекта в тепловой энергии, а также рассчитаны тепловые нагрузки системы теплоснабжения в течение года. Построены соответствующие графики расхода теплоты по месяцам и теплового потребления в течение года. В качестве основного источника теплоты выбран газовый котел, в качестве пикового источника – электрический котел.

На третьем этапе было рассчитано водоснабжение, канализация объекта, выбрано насосное оборудование.

На четвертом этапе произведен расчет электроснабжения фермерского хозяйства, выбрана схема электроснабжения, двигатели к различным механизмам, рассчитаны силовые электрические нагрузки, выбрана защитная аппаратура, кабели, распределительный шкаф.

На последнем этапе расчетов была произведена оценка целесообразности применения биогазовой установки в качестве модернизации фермерского хозяйства с жилым домом. А именно посчитаны капитальные затраты на модернизацию. И срок окупаемости объекта. Основным критерием оценки было потребление электрической энергии до и после модернизации объекта. Расход электрической энергии после установки БГУ значительно уменьшился и срок окупаемости объекта составил 6 лет. После чего биогазовая установка и использование биогаза в качестве топлива будут приносить чистую прибыль.

Заключение: Проведенные расчеты показали целесообразность применения БГУ. Наибольший экономический эффект имеет место от использования биотоплива вместо электрической энергии. С учетом глобального потепления климата, необходимость в дополнительном топливе будет уменьшаться, что еще более увеличит эффект от использования биогазовой установки.