Конкурсное задание

Компетенция

«Лабораторный химический анализ»

«Контроль качества неорганических веществ»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 16 ч.

Разработано экспертами WSR:

Печенкиной Е.С.

Буториной Т.Г.

Страна: Россия

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Лабораторный химический анализ.

1.1.2. Работа лаборанта химического анализа является основой качества производимой продукции в любой отрасли народного хозяйства. Химический анализ сырья необходим для контроля соответствия продуктов технологического процесса и готовой продукции существующим нормативам. Лаборант химического анализа, по сути, обеспечивает контроль промышленного процесса и получение изделий с заданными свойствами.

Лаборанты химического анализа должны в совершенстве владеть профессиональными навыками подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования к проведению анализа; приготовления проб и растворов различной концентрации; выполнения качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа; обработки и оформления результатов анализа; соблюдения правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	 «WorldSkills Russia», Техническое описание. Лабораторный химический анализ

•	 «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

Конкурс по компетенции выполняется в формате реального времени в течение 2 дней. Общая протяженность проекта – 16 часов на 1 конкурсанта.

Все участники конкурса за один день выполняют 1 модуль.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания является контроль качества неорганических веществ физико-химическими методами анализа.

Участники соревнований получают нормативные документы на методы определения, химическую посуду, оборудование и реактивы. Конкурсное задание имеет несколько модулей. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценивается содержание модуля и поэтапный процесс выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, он может быть отстранен от конкурса.

Время выполнения конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Каждый участник обязан выполнить задания всех модулей.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Определение концентрации ионов никеля титриметрическим методом. | С1 10.00-18.00 | 8 часа |
| 2 | Модуль 2: Определение концентрации ионов никеля фотометрическим методом. | С2 10.00-18.00 | 8 часа |

Модуль 1: Определение концентрации ионов никеля титриметрическим методом.

Для выполнения модуля составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в соответствии с предложенной методикой. Подобрать посуду. Организовать рабочее место. Приготовить раствор из сухой соли Трилона Б, установить его титр. Определить концентрацию ионов никеля в полученном задании. Обработать полученные результаты в соответствии с НД.

Модуль 2: Определение концентрации ионов никеля фотометрическим методом.

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подготовить оборудование для эксперимента. Провести настройку и градуировку прибора по стандартным растворам. Провести определение массовой доли. Обработать полученные результаты в соответствии с НД.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Охрана труда на рабочем месте Подбор посуды и приготовление растворов Организация рабочего места Техника выполнения задания Расшифровка и анализ полученных данных Математическая обработка полученных результатов Утилизация отходов |  | 50 | 50 |
| В | Охрана труда на рабочем месте Подбор посуды и приготовление реактивов Организация рабочего места Калибровка прибора Техника выполнения задания Расшифровка и анализ полученных данных Математическая обработка полученных результатов Утилизация отходов |  | 50 | 50 |
| Итого = |  | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

- НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 (Нормативные документы, методики, паспорт прибора)